Dębica, dnia 28 grudnia 2015 roku

Znak sprawy: PS.042.3.141.2011.AB

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo!

Gmina Miasta Dębica z siedzibą przy ul. Ratuszowej 2, 39-200 Dębica posiadająca numer identyfikacyjny NIP 872-22-30-742, REGON 851661205, zwraca się z pytaniem ofertowym na świadczenie usługi obejmującej:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu w 2016 roku dla 35 mieszkańców Dębicy w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucji samorządowych w Dębicy

- Zakres zamówienia

- Zakres rzeczowy do wykonania:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 35 mieszkańców (zagrożonych wykluczeniem cyfrowym) uczestniczących w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy przez okres od 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

- Opis techniczny wraz z wymaganymi parametrami:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do Internetu w podziale na pięć elementów:

Element I: Podłączenie do Internetu 35 lokalizacji

  - Wymagania techniczne (parametry minimalne);

    - Zakończenie łącza dostępu do Internetu w 35 lokalizacjach,

    - Parametry działania usługi nie mogą być gorsze niż zawarte poniżej:

      - gwarantowana prędkość wysyłania: minimum 1 Mbit/s,

      - gwarantowana prędkość ściągania: minimum 4 Mbit/s,

      - adres IP publiczny dla każdej lokalizacji – razem 35 IP,

  - Wymagany termin świadczenia usługi: 01.02.2016.

Element II: Świadczenie usług dostępu do Internetu w 35 lokalizacjach

- Wymagania techniczne (parametry minimalne):

  - Prędkość transmisji danych 1 Mb/s upload (od użytkownika) w każdej lokalizacji,

  - Prędkość transmisji danych 4 Mb/s download (do użytkownika) w każdej lokalizacji,

  - gwarantowany czas reakcji od momentu zgłoszenia do usunięcia awarii - 24h (dwadzieścia cztery godziny),

  - gwarancja dostępności rocznej - 99,9%,

  - parametry techniczne - straty pakietów (średnia w mies.) - 0,5%,

  - parametry techniczne - opóźnienia pakietów (średnia w mies.) - 30ms,

  - Brak limitów w ilości pobieranych i wysyłanych danych;

- Okres świadczenia usługi dostępu do Internetu: 01.02.2016 – 31.12.2016.

Element III: Monitoring podłączonych klientów i filtrowanie określonych stron

- Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego przeznaczonego na serwer:

  - Typ: komputer przeznaczony do pracy w roli serwera w sieci LAN

  - Procesor:

    - 64 bitowy procesor o architekturze x86-64

    - co najmniej dwa rdzenie

    - osiągający wynik co najmniej 800 punktów w teście Passmark CPU Mark (http:www.cpubenchmark.net/)

    - wsparcie dla wirtualizacji

  - pamięć RAM: co najmniej 1 GIB ECC

  - dysk twardy: pojemność min 300 GB

  - gniazda USB: co najmniej 4 porty USB 2.0 kompatybilne z USB 1.1

  - Karta Ethernet:

- Zgodna ze standardem Gigabit Ethernet,

- Wyposażona w złącze RJ-45.

- Stały monitoring podłączonych klientów – rejestracja i możliwość przeglądania oraz drukowania danych dotyczących:

  - logowania każdego IP w sieci (nr IP, data, godzina, minuta);

  - tworzenia i automatycznego aktualizowania listy ostatniego logowania w sieci każdego IP oraz porządkowanie ich w sposób następujący – na pierwszym miejscu nr IP (z podaniem czasu ostatniego logowania), którego data i czas logowania jest najstarszy, na ostatnim, którego data i czas jest najbliższy;

  - możliwości zdalnego przeglądu (przez przeglądarkę internetową) danych zgromadzonych na serwerze.

  - tworzenia raportów miesięcznych i możliwość wydruków dla każdego IP;

- Filtrowanie (blokowanie) stron zawierających treści pornograficzne (paragraf 202 Kodeksu Karnego):

  - Bezwzględna blokada stron który otwarcie uwarunkowane jest potwierdzeniem dorosłości (18 lat) w oknie dialogowym;

  - Przeszukiwanie wywoływanej strony przed otwarciem i zliczanie ilości słów znajdujących się w katalogu zakazanych słów. Jeżeli ilość słów przekroczy liczbę wcześniej określoną, strona powinna być zablokowana,

- Kolokacja serwera u Wykonawcy (Operatora).

- Okres wykonania usługi: 01.02.2016 – 31.12.2016.

Element IV: Utrzymanie urządzenia wraz z aplikacją.

- Wymagania techniczne (parametry minimalne):

  - Gwarantowany czas reakcji od momentu zgłoszenia do usunięcia awarii – 24 godziny,

  - Gwarancja dostępności rocznej – 90%.

- Okres świadczenia usługi: 01.02.2016 – 31.12.2016.

Element V: Zmiana lokalizacji dla 3 zakończeń sieci o parametrach określonych w części 1 w granicach administracyjnych Miasta Dębica.

- Wymagania techniczne (parametry minimalne);

  - Zakończenie łącza dostępu do Internetu w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego (lokalizacja nowa i lokalizacja likwidowana),

  - Łącze dostępu do Internetu musi być zakończone interfejsem RJ-45 (100/1000 Mb/s) i powinno znajdować się w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego,

  - Parametry działania usługi nie mogą być gorsze niż zawarte poniżej:

i. gwarantowana prędkość wysyłania: minimum 1 Mbit/s,

ii. gwarantowana prędkość ściągania: minimum 4 Mbit/s,

iii. adres IP publiczny dla każdej lokalizacji.

- Wymagany termin rozpoczęcia świadczenia usługi: 5 dni od zawiadomienia.

- Okres świadczenia usługi: 01.02.2016 – 31.12.2016.

- Opis sposobu obliczania ceny:

- Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

- Termin realizacji usługi: od 1 lutego 2016 do 31 grudnia 2016 roku

- Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

- Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 11 stycznia 2015 roku do godziny 10.00:

- osobiście na Dziennik Podawczy w Urzędzie Miejskim w Dębicy (ul. Ratuszowa 2)

lub

- pocztą tradycyjną przesłać na adres: Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

lub

- sekretariat zastępcy Burmistrza (pok. 104) w Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

lub

- pocztą elektroniczną przesłać na adres: andrzej.bukowski@umdebica.pl.

O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu.

Dokumenty, które Wykonawca musi dostarczyć z ofertą:

- Potwierdzenie zapoznania się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej (Załącznik nr 1),

- Formularz ofertowy - określający szczegółowy i ogólny koszt wykonania zamówienia (Załącznik nr 2).

- Wykaz lokalizacji zakończeń sieci dla 35 mieszkańców (Załącznik nr 3).

- Zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (Załącznik nr 4).

Jarosław Śliwa

Zastępca Burmistrza Miasta