WYTYCZNE DO PROJEKTÓW MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY MKS w DĘBICY – załącznik Nr7 Siwz

zakres zadań inwestycyjnych do realizacji.

Modernizacja infrastruktury pomocniczej lokalnego publicznego transportu zbiorowego w Dębicy w zakresie likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych, zwiększenia dostępności komunikacyjnej

Lista przystanków autobusowych komunikacji miejskiej podlegających modernizacji w zakresie: przebudowy podestów przystankowych, wymiany wiat przystankowych i wyposażenia w tablice elektronicznej informacji dla pasażerów.

| Lp. | Nazwa i lokalizacja przystanku | Nr ewid. | Zakres zadań do wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tam | Powrót |  |
| ul. Kościuszki |
|  | Urząd Miejski | 49 | 249 | Przystanek nr ew. 49- montaż wiaty typ A – szt. 1 Przystanek nr ew. 249 z wiatą – przemieścić na wprost 49 Przystanki 49 i 249 - przebudowa (peronu) przystankowego – szt.2 |
| ul. Krakowska |
|  | Latoszyn - Starzyńskiego |  | 201 | Przystanek nr ew. 201 - montaż wiaty typ A – szt. 1 (ujęty w planach przebudowy drogi E-4) |
|  | Krakowska Kępa | 2 |  | Przystanek nr ew. 2 – montaż wiaty typ A – szt. 1 |
|  | Szpital Miejski | 3 | 203 | Przystanek nr ew. 3 – montaż wiaty typ A – szt. 1 Przystanek nr ew. 203 – montaż wiaty typ B– szt. 1, uchwyty do mocowania tablicy elektronicznej jednowierszowej, przyłącz elektryczny 230V, 50Hz Przystanki nr ew. 3 i 203 – przebudowa (peronu) przystankowego – szt.2 |
|  | Osiedle Matejki | 4 | 204 | Przystanki nr ew. 4 i 204 – montaż wiaty typ A – szt. 2 |
|  | Osiedle Chemik | 5 | 205 | Przystanki nr ew. 5 i 205 – montaż wiaty typ A – szt. 2 |
|  | Osiedle Metalowiec | 6 | 206 | Przystanek nr ew. 6 – montaż wiaty typ A – szt. 1–– konflikt ze wspólnotą mieszkaniową – posadowić wiatę na zatoce likwidując pas zieleni. Przystanek nr ew.206 – montaż wiaty typ A – szt 1, - konflikt z właścicielem Zakładu Pogrzebowego przemieścić w kierunku kościoła Św. Ducha. Przystanki nr 6 i 206- przebudowa (peronu) przystankowego – szt.2 |

|  | Krakowska Dom Towarowy |  | 207 | Uchwyt mocowania tablicy elektronicznej jednowierszowej, przyłącz elektryczny 230V, 50Hz Przystanek nr ew. 207 - przebudowa podestu (peronu)przystankowego – szt 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. Krakowska |
|  | Syrenka | 56 |  | Uchwyt mocowania tablicy elektronicznej jednowierszowej, przyłącz elektryczny 230V, 50Hz Przystanek nr ew. 56 - przebudowa podestu (peronu)przystankowego – szt. 1 |
| ul. Rzeszowska |
|  | ZURT |  | 208 | Przystanek nr ew. 208 - montaż wiaty typ B – szt. 1 Przystanek nr ew.208 - przebudowa podestu (peronu) przystankowego – szt.1 |
|  | Rzeszowska Sąd |  | 9 | Przystanek 9 - przebudowa podestu (peronu) przystankowego – szt.1 |
|  | Rzeszowska Technikum Mechaniczne | 10 | 210 | Przystanek nr ew. 10 i 210 – montaż wiaty typ A – szt. 2 Przystanek nr ew. 10 i 210 - przebudowa podestu (peronu) przystankowego - szt.2 |
|  | Raj | 11 | 211 | Przystanek nr ew. 11 i 211 – montaż wiaty typ A – szt. 2 |
|  | Nadleśnictwo | 19 | 219 | Przystanek nr ew. 19 i 219 - montaż wiaty typ A – szt. 2 |
|  | Dworzec PKP Plac Sybiraków | 16 |  | Przystanek nr ew. 16 – montaż wiata typ B – szt. 1, uchwyty do mocowania tablicy elektronicznej czterowierszowej, przyłącz elektryczny 230V, 50Hz Przystanek nr ew. 16 - przebudowa podestu (peronu) przystankowego – szt.1 |
| ul. Sandomierska |
|  | Skrzyżowanie z ul. Transportowców | 12 | 212 | Przystanek nr ew. 12 i 212 – montaż wiaty typ A – szt. 2 |
|  | Sandomierska za wiaduktem | 13 | 213 | Przystanek nr ew. 13 i 213 – montaż wiaty typ A – szt. 2 |
|  | Pustynia | 69 | 269 | Przystanek nr ew. 69 i 269 – montaż wiaty typ A – szt. 2 |
| ul. Szkolna |
|  | Przychodnia |  | 305 | Przystanek nr ew. 305 – montaż wiaty typ A – szt. 1 |

| ul. Piłsudskiego |
| --- |
|  | ZUS |  | 306 | Przystanek nr ew. 306 – montaż wiaty typ A – szt. 1 Przystanek nr ew. 306 - przebudowa podestu (peronu) przystankowego– szt. 1 |
| ul. Jana Pawła II |
|  | Skrzyżowanie z Kosciuszki |  | 278 | Przystanek nr ew. 278 – montaż wiaty typ A – szt. 1 |
| ul. Słoneczna |
|  | Słoneczna | 50 |  | Przystanek nr ew. 50 – montaż wiaty typ A – szt. 1 |
|  | Animex |  | 254 | Przystanek nr ew. 254 – montaż wiaty typ A – szt. 1 |
|  | ul. Gwardii Ludowej |
|  | Skrzyżowanie z ul. Energetyczną |  | 192 | Przystanek nr ew. 192 – montaż wiaty typ A – szt. 1 |
| ul. Cmentarna |
|  | Urząd pracy | 101 | 301 | Przystanek nr ew. 101i 301 – montaż wiaty typ A – szt. 2 Przystanek nr ew. 101 i 301 - przebudowa podestu (peronu) przystankowego – szt. 2 |
|  | Kościół Św. Jadwigi | 67 | 267 | Przystanek nr ew. 67i 267 – montaż wiaty typ A – szt. 2 Przystanek nr ew. 67i 267 - przebudowa podestu (peronu) przystankowego 67 i 267 – szt. 2 |
| ul. Robotnicza |
|  | Skrzyżowanie |  | 259 | Przystanek nr ew. 259 - montaż wiaty typ A – szt. 1 |
| ul. Świętosława |
|  | Świętosława za wiaduktem | 124 | 280 | Przystanek nr ew. 124i 280 - montaż wiaty typ A – szt. 2 |
| ul. Wielopolska |
|  | Budzisz | 35 |  | Przystanek nr ew. 35 - montaż wiaty typ A – szt. 1 |
|  | Las | 31 |  | Przystanek nr ew. 31 - montaż wiaty typ A – szt. 1 |
| ul. Metalowców |
|  | Skrzyżowanie z Mościckiego |  |  | Przystanek bez numeru ew. - montaż wiaty typ A – szt. 1 |

Przykładowy projekt wiaty

Wiata przystankowa

Wyposażenie wiat przystankowych w ważnych dla podróżnych węzłach przesiadkowych w tablice elektronicznej informacji dla pasażera

Charakterystyka Systemu Informacji Przystankowej:

Celem Systemu Informacji Przystankowej jest informowanie podróżnych o faktycznym czasie odjazdu pojazdu z danego przystanku. Informacja jest wyświetlana na kilku wierszowym wyświetlaczu, zbudowanym na bazie diod elektroluminescencyjnych o bardzo dużej luminancji, które będą dobrze widoczne w świetle dziennym. Pojazdy za pośrednictwem komputera pokładowego przekazują do centrali nadzoru ruchu informację o odchyleniu od założonego rozkładu jazdy przy pomocy określonego medium transmisyjnego dalekiego zasięgu - poprzez GPRS.  Oprogramowanie w Centrum Nadzoru Ruchu na podstawie zebranej z pojazdów informacji oblicza spodziewane czasy odjazdów dla danych punktów informacji przystankowej. Informacja o spodziewanym czasie odjazdu jest dosłana do danej tablicy informacji przystankowej, wyświetlającej informację dla podróżnych na przystanku za pośrednictwem określonego medium transmisyjnego dalekiego zasięgu (z zastosowaniem pakietowej transmisji danych GPRS) z Centrum Nadzoru Ruchu.

Tablica Informacji Przystankowej przeznaczona jest do wyświetlania informacji dla podróżnych o rzeczywistym czasie odjazdu autobusu MKS z przystanku, składa się z następujących elementów składowych:

- Jedno lub wielowierszowej elektronicznej tablicy informacyjnej;

- Sterownika tablicy;

- Modemu GSM/GPRS;

- Karty SIM z numerem BP;

- Zasilacza 230/24 V.

Tablica może być wykonana jako jedno lub wielowierszowa, jedno lub dwustronna.

Zadaniem tablicy w komunikacji miejskiej jest informowanie pasażerów oczekujących

na przystanku o kierunku, numerze linii i czasie pozostałym do przyjazdu pojazdów

komunikacji zbiorowej. Tablice mogą wyświetlać komunikaty specjalne w zależności

od wymagań odbiorcy np. data, godzina, dzień tygodnia, serwis wiadomości, ogłoszenia,

reklamy, itp.

Tablice informacji przystankowej, zainstalowane we wskazanej lokalizacji wymagają zapewnienia przyłącza energetycznego 230V/50Hz.

Sposób przekazywania danych z pojazdu realizowany jest indywidualnie w zależności od potrzeb zdefiniowanych przez użytkownika systemu i od ich bezpieczeństwa. Planowane jest użycie APN ze statycznymi adresami IP dla modemów GPRS w ramach wydzielonej sieci GPRS dla przedsiębiorstwa. APN jest połączone z siecią IAN serwer centrali nadzoru ruchu poprzez dedykowane łącze pakietowe typu Rrame Relsy lub Internet. Każda z kart SIM zainstalowanych w modemach GPRS w pojeździe ma przypisany statyczny adres IP .Przesyłanie danych z systemu komputerowego centrali nadzoru ruchu do tablicy informacyjnej odbywa się z wykorzystaniem łączności GSM/GPRS.

Proponuje się zainstalowanie tablic na następujących przystankach:

  - Szpital miejski – przystanek nr ew. 203 – tablica jednostronna – jednowierszowa umieszczona na czołowej stronie wiaty mocowana na uchwycie utwierdzonym do dachu wiaty na wysokości min 2,5 m od podłoża.

  - Dworzec PKP – przystanek nr ew. 16 – tablica czterowierszowa – jednostronna umieszczona na czołowej stronie wiaty mocowana na uchwycie utwierdzonym do dachu wiaty na wysokości min 2,5 m od podłoża.

  - Syrenka – przystanek nr ew 56 – tablica jednostronna – jednowierszowa umieszczona na czołowej stronie wiaty mocowana na uchwycie utwierdzonym do dachu wiaty na wysokości min 2,5 m od podłoża.

  - Krakowska Dom Towarowy – przystanek nr ew. 207 – tablica jednostronna – jednowierszowa umieszczona na czołowej stronie wiaty mocowana na uchwycie utwierdzonym do dachu wiaty na wysokości min 2,5 m od podłoża.

Każdą ze wskazanych lokalizacji – należy wyposażyć w przyłącz elektryczny 230V /50Hz a w konstrukcji wiaty zabudować przewód elektryczny zasilający tablice z doprowadzeniem złącza do uchwytu tablicy. Uchwyt tablicy, przyłącz elektryczny 230V /50Hz oraz zasilacz 230/24V – 120 W, należy zaprojektować na dachu wiaty od strony czołowej na wysokości od podłoża min 2,5 m celem zabezpieczenia przed wandalami, przy projektowaniu konstrukcji wiaty i uchwytu tablic  należy uwzględnić wzmocnienie konstrukcji dachu w miejscu mocowania tablicy uwzględniając jej masę, masę przyłącza elektrycznego i zasilacza.

Uwaga!

Wszystkie urządzenia, maszyny zakupione do realizacji zadania modernizacja infrastruktury pomocniczej muszą spełniać wymogi dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż i innych o ile są wymagane a także posiadać wymagane certyfikaty zgodności CE.

Modernizacja infrastruktury technicznej zajezdni Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o. o. w Dębicy obejmującą:

- Przebudowę placów postojowych, manewrowych i dróg wewnętrznych

- Budowa i zakup uniwersalnej myjni samochodowej dla autobusów i samochodów ciężarowych z zamkniętym obiegiem wodnym

- Modernizację istniejącej myjni samochodowej – wykonanie dwóch nowoczesnych stanowisk mycia indywidualnego samochodów do 3,5t

Rozpoznanie i przygotowanie wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej do realizacji zadania.

Realizacja zadania wymaga:

- Wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej – projektów technicznych poszczególnych zadań.

- Projekt budowlany budynku myjni wraz z kosztorysem

- Projekt techniczny modernizacji istniejącego pomieszczenia myjni wraz z kosztorysem

- Projekt zagospodarowania terenu działek o numerach 139, 137/17 wraz z kosztorysem

- Określenia lokalizacji realizowanych zadań – załącznik nr 1

- Uzyskanie warunków technicznych zabudowy

- Decyzji określającej warunki zabudowy

- Pozwoleń na budowę

Przebudowa placów postojowych, manewrowych i dróg wewnętrznych obejmuje:

- Utwardzenie placów postojowych i dróg wewnętrznych na działce 139 – załącznik nr 1, poz. 5 i 7 – kostka brukowa szara gr. 8 cm na podłożu utwardzonym (beton)

- Wyznaczenie linii stanowisk postojowych - załącznik nr 1, poz. 11 i 12 – kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm

- Wykonanie bramy ruchomej ( ewakuacyjno – pożarowej) – uruchamianej ze stanowiska dyspozytora i za pomocą pilota. - załącznik nr 1, poz. 2

- Wykonanie drogi ewakuacyjno – pożarowej do ul. Transportowców

Zestawienie powierzchni zabudowy

Tabela 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Place postojowe, drogi wewnętrzne, wyznaczenie stanowisk postojowych | 6000 |
| 2 | Droga ewakuacyjno – pożarowa – nawierzchnia bitumiczna, Chodniki – kostka brukowa | 2100 1050 |
| 3 | Brama ruchoma + sterowanie | 1 |

Legenda:

- działka nr 139 obręb nr 3 m. Dębica o powierzchni 1,0281 ha oddana w wieczyste użytkowanie MKS sp z o.o. w Dębicy do dnia 4 grudnia 2089r. – wpisanej w księdze wieczystej nr 46970, stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Miasta Dębica.  Działka nr 137/17 obręb nr 3 m. Dębica przeznaczona na drogę gminną, dojazd do ul. Transportowców, stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Miasta Dębica.

Orientacyjne zagospodarowanie działki:

1 - Droga gminna wjazd do ul Transportowców (ewakuacyjno pożarowa MKS sp. z o. o. w Dębicy) – wykonanie podbudowy i położenie nawierzchni bitumicznej,

2 – Ruchoma brama wyjazdowa – brama ewakuacyjno pożarowa MKS sp. z o. o. w Dębicy,

3 – Urządzenia pomocnicze uniwersalnej myjni samochodowej (zespoły pojazdów + autobusy)

4 - Myjnia uniwersalna dla zespołów pojazdów i autobusów z zamkniętym obiegiem wodnym

5 -  Plac manewrowy i drogi wewnętrzne – kostka brukowa szara, gr. 8 cm

6 -  Istniejący budynek warsztatowy – napraw i obsług pojazdów samochodowych i OSKP

7 -  Droga wewnętrzna -  wyjazdowa z myjni

8 – Istniejący budynek gospodarczy

9 – Istniejące stanowisko kontroli akustycznej OSKP

10 – Pomieszczenie myjni samochodowej do adaptacji pod dwa stanowiska myjni samoobsługowej bezdotykowej

11 – Parking dla oczekujących na wjazd na myjnię lub stanowisko kontrolne OSKP lub naprawcze warsztatu – kostka brukowa szara linie kostka kolorowa

12 - miejsca parkingowe dla pojazdów i autobusów MKS sp. z o. o. w Dębicy – kostka brukowa szara, linie stanowisk wyznaczone kostką kolorową.

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDYNKU MYJNI

DLA AUTOBUSÓW ORAZ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Parametry hali:

- długość 27 m

- wysokość 6 m

- szerokość 6,6 m

Wymiary bramy wjazdowej oraz wyjazdowej powinny wynosić minimum wysokość 4,3m a szerokość 3,3m.

Budynek o konstrukcji stalowej, wykonany z płyt warstwowych PW8, dach jednostronnie pochyły ze spadkiem na plac manewrowy. Sposób wykonania ścian powinien uwzględniać zamocowanie do nich i przeniesienie obciążenia wsporników dla suwnicy kablowej, rur, korytek Ogrzewanie budynku oraz wody gazem ziemnym lub gazem propan butan.

Przy hali od strony granicy działki powinno znajdować się pomieszczenie techniczne dla urządzeń technologicznych o wymiarach:

- długość 4m

- szerokość 4 m

- wysokość 3m

lub

- długość 5 m

- szerokość 3 m

- wysokość 3 m

Zapotrzebowanie na energię elektryczną :

- Jednostka podstawowa – 6,1kW 25A

- Pompa na zasileniu w wodę 1,5kW 10A

- Mycie podwozia i mycie ciśnieniowe 15kW 40A

- System recyklingu 3,7kW 25A

Doprowadzenie powietrza ½” 7 bar.

Doprowadzenie wody 6000 l/h.

Odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Osadniki błota i substancji ropopochodnych znajdują się pod powierzchnią gruntu.

Wydajność myjni: 5 pojazdów na godzinę (program pełny)

15 pojazdów na godzinę (program skrócony)

Wyposażenie:

Myjnia portalowa.

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO PRZYSTOSOWANIA OBECNEGO OBIEKTU MYJNI

POD DWA STANOWISKA MYJNI BEZDOTYKOWEJ

Wymiary hali:

- długość 18,1 m

- szerokość 5,7 m

- wysokość 5,30 m

-szerokość bramy 3,5 m

- wysokość bramy 4,15 m

Wymiary pomieszczenia technicznego, w którym istnieje możliwość umieszczenia systemu sterowania myjnią bezdotykową:

- długość 4m

- szerokość 2,30 m

Główne zasilanie w wodę odbywa się poprzez automatycznie oczyszczający się filtr z przepłukaniem zwrotnym. Stałe, wyższe od sieciowego ciśnienie wody wymagane dla prawidłowego funkcjonowania systemu utrzymywane jest przez hydrofor ze zbiornikiem.

Myjnia bezdotykowa wyposażona jest w pompy ciśnieniowe o mocy 2,2kW i wydatku 11l/min.

Podgrzewanie wody jest realizowane przy pomocy grzejnika na gaz ziemny lub płynny 
o mocy od 29,5kW do 100 kW.

Do oprowadzenia ścieków można wykorzystać obecnie funkcjonującą instalację.

Wydajność myjni: 8 samochodów na godzinę

Wyposażenie:

Modułowe centrum mycia samoobsługowego

# Text boxes

Legenda:

Wiata typ A : A -  120 cm;   B – 200 cm ;    C – 220 cm.;  D – 80 cm

Wiata typ B : A -  140 cm;   B – 400 cm ;    C – 220 cm.;   D – 100 cm

1 – konstrukcja stalowa ocynkowana lub wykonana z profili aluminiowych,

2 – dach poliwęglan komorowy, wypłaszczony,

3 – ławka z siedzeniem i oparciem drewnianym na całej długości wiaty, połączona trwale z wiatą

4 – ściany boczne przeszklone, szkło hartowane gr. min 8 mm,

5 – uchwyt montażowy tablic elektronicznych i zasilacza 230/24V,120 W

6 – tablica rozkładowa 60 x 90 cm

Kolorystyka – konstrukcja dachu i ławka kolor żółty; elementy konstrukcji nośnej kolor czerwony lub zielony.

Dokumentację techniczną sporządzoną w języku polskim zawierającą: opis użytych materiałów, zabezpieczenie antykorozyjne, atesty bezpieczeństwa szyb, szkice rysunki schematyczne (zdjęcia), kolorystyka i wyposażenie przedłoży w ofercie oferent.

5

A

B

3

1

2

6

D

C

4

12

11

10

9

8

7

6

5

2

4

3

1

### ORIENTACYJNY plan zabudowy – infrastruktura TECHNICZNA MKS sp z o. o.          w debicy ul. sandomierska 3

Linia ograniczająca obszar zabudowy