Przykładowe porównanie zastosowania różnych źródeł ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz podgrzewu wody użytkowej w budynku jednorodzinnym.

(do porównania przyjęto budynek jednorodzinny, wolnostojący o pow. 160-180 m2)

##### Chcąc ułatwić Państwu dokonanie wyboru optymalnego dla Was systemu grzewczego, który macie możliwość zmodernizować w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie naszej gminy, przedstawiamy rzetelne (przykładowe) dane dotyczące dostępnych na rynku rozwiązań. Szczegółowe dane oraz informacje o programie dostępne będą w punkcie obsługi programu od momentu uruchomienia jego realizacji.

Krótka charakterystyka budynku jednorodzinnego:

- powierzchnia : < 160-180 m2

- maks. zapotrzebowanie ciepła : ~26 kW

- zbudowany w latach 60-80-tych, „typowy” budynek o konstrukcji masywnej,

- słabo- lub średnio-izolowany cieplnie

- roczne zapotrzebowanie energii ok. 150 GJ

- przyjęto różne warianty modernizacji, ale zawsze z wymianą kotła wraz z osprzętem i układem podgrzewu wody

Wybór systemu ogrzewania:

- Podejmując decyzję o wyborze systemu grzewczego, uwzględnić należy wiele aspektów. Zasadniczymi jednak elementami są: przewidywany koszt przedsięwzięcia oraz spodziewane koszty przyszłej eksploatacji.

- Zamieszczane przy różnych okazjach porównania nie uwzględniają zwykle istotnych parametrów (np. średniorocznych sprawności uzyskiwanych przez kotły grzewcze i kosztów dodatkowych związanych z ich eksploatacją np. robocizna, energia elektryczna, wywóz popiołu itp.). Wpływ na sprawność, a co za tym idzie na koszty eksploatacji ma m.in. konstrukcja kotła i palnika oraz możliwości automatyki:

- dobre kotły (praca z minimalnymi temperaturami wody grzewczej przy bardzo dobrej izolacji obudowy), pozwalają na zachowanie niemal niezmiennej sprawności w każdych warunkach pracy, dzięki niskim stratom energii.

- nowoczesna automatyka pozwala na samoczynne dostosowanie temperatur roboczych do warunków zewnętrznych (praca pogodowa) oraz na ustawienie czasów pracy pełnej i zredukowanej (np. w okresie nocnym, weekendowym, wakacyjnym), a w tym również ochrony przed zamarzaniem – ma to duży wpływ na obniżenie kosztów.

Porównanie kosztów inwestycji i eksploatacji.

Koszty inwestycji zależne są od zakresu prac, jakie należy wykonać w konkretnym budynku. Możliwe jest jednak ich dokładne porównanie dla konkretnie wybranego w przykładzie budynku. Można założyć, że w przypadku innych budynków relacje pomiędzy kosztami różnego typu inwestycji będą analogiczne. Przyjęto również zasadę porównywalnego standardu wykonawstwa.

W zaproponowanym przykładowo obiekcie, pokazujemy orientacyjne koszty następujących rozwiązań (dot. tylko wymiany kotła):

- Pozostawienie kotła opalanego węglem kamiennym lub miałem	5)      Zastosowanie kotła na olej opałowy

- Pozostawienie kotła starego + termomodernizacja			6)      Zastosowanie kotła na drewno opałowe (pelety)

- Zastosowanie kotła gazowego kondensacyjnego			7)      Zastosowanie kotła retortowego na węgiel

- Zastosowanie kotła na gaz płynny				8)      Zastosowanie gruntowej pompy ciepła

(patrz wykresy)

Koszty inwestycyjne w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy miasto Dębica

Szczegółowe zasady finansowania modernizacji dla poszczególnych zakresów prac (patrz: ankieta) w ramach Programu, znane będą po pozyskaniu środków na jego realizację.

Orientacyjnie do kalkulacji przyjąć można, iż mieszkaniec realizujący modernizację kotłowni (kotła wraz z osprzętem), będzie musiał pokryć ok. 50% kosztów takiej modernizacji!

Koszty eksploatacyjne systemów obniżyć można rozszerzając zakres modernizacji (patrz: ankieta)

Niezwykle ważnymi elementem dla przyszłych kosztów eksploatacyjnych dla mieszkańców, będzie wybrany zakres modernizacji. Poniżej  przedstawiamy  podstawowe  elementy  przyczyniające się do znacznego obniżenia przyszłych kosztów eksploatacyjnych (należy od podanych w wykresie danych dot. poszczególnych rozwiązań od 1-8 odjąć podane poniżej wartości procentowe):

kolektory słoneczne:

ok. 60% obniżka kosztów podgrzania wody

modernizacja instalacji wewnętrznej:

3-5% obniżenia kosztów ogrzewania

termomodernizacja prosta:

do 20% obniżenia kosztów ogrzewania

termomodernizacja pełna (z wymianą okien):

do 25% obniżenia kosztów ogrzewania

Uwaga!

Koszty eksploatacyjne uwzględniają wszystkie koszty ponoszone w wyniku eksploatacji systemu tj. zakup paliwa, transport, wywóz odpadów, koszt robocizny, koszt pracy urządzeń pomocniczych itp.

# Text boxes

(Wyk. 1) Porównanie kosztów inwestycyjnych dla różnych typów kotłów

z uwzględnieniem realizacji wymiany w ramach Programu

(założono optymalne warunki finansowania)

(Wyk. 2) Porównanie kosztów eksploatacji dla różnych typów kotłów